Закрытое акционерное общество «Солид»

Утверждаю

Генеральный директор ЗАО «Солид»

С. А. Цигвинцев

______________________________________

(число)		(месяц)		(год)

контроллер доступа СКД-02-2

Паспорт

СЕМД.425723.003 ПС

Заместитель генерального

директора по качеству

А. В. Тарин

__________________________________

(число)		(месяц)		(год)

2010г.

Содержание

1	Основные сведения об изделии	3

2	Основные технические данные	3

2.1	Назначение	3

2.2	Технические характеристики	3

3	Комплектность	4

4	Правила хранения	4

5	Подготовка и порядок работы	4

6	Свидетельство о приемке	6

7	Гарантии изготовителя	6

8	Сведения о рекламациях	7

8.1	Порядок предъявления рекламации	7

8.2	Предъявление рекламации	7

9	Особые отметки	8

# Основные сведения об изделии

Контроллер доступа СКД-02-2 СЕМД.425723.003 изготовлен по конструкторской документации на предприятии ЗАО «Солид», находящемся по адресу:

440630, г. Пенза, ул. Гагарина, 11А.

Тел. (8412) 496474, тел./факс 496470

# Основные технические данные

## Назначение

Контроллер доступа СКД-02-2 предназначен для автономного контроля и управления доступом. СКД-02-2 обеспечивает прием информации со считывателей proximity карт (далее считыватель) и управления исполнительными устройствами (ИУ).

СКД-02-2 обеспечивает:

- прием информации со считывателей с выходным протоколом Wiegand 26 бит;

- выдачу управляющих сигналов на ИУ;

- проверку состояния датчика положения двери;

- обработку кнопки ручного управления ИУ.

## Технические характеристики

| Напряжение питания | от 10 до 28В |
| --- | --- |
| Ток потребления: |  |
| – собственный ток потребления СКД-02-2 | до 30 мА; |
| – с подключенными считывателями (до 100 мА каждый) и ИУ | до 200 мА |
| Количество подключаемых считывателей | 1 |
| Количество карт пользователей, хранящихся в памяти СКД-02-2 | 100; 500; 1000; 2000 (без пин-кода) 100; 500; 1000; 2000 (с пин-кодом) |
| Количество подключаемых ИУ | 2 |
| Выходные характеристики контактов типа «открытый коллектор» |  |
| – ток нагрузки | до 500 мА |
| – выходное напряжение соответствует напряжению питания СКД-02-2 |  |
| Выходные характеристики контактов реле1 управления ИУ: |  |
| – коммутируемое напряжение постоянного тока | до 30В при токе 3А |
| Тип контактов реле управления ИУ: | нормально замкнутый (НЗ) и нормально разомкнутый (НР) |
| Количество подключаемых датчиков состояния двери | 1 |
| Тип контактов датчика состояния двери | НЗ |
| Количество подключаемых кнопок ручного управления | 1 |
| Тип контактов кнопки ручного управления | НР |
| Диапазон рабочих температур | от минус 40 до плюс 50(С |
| Габаритные размеры (ШхВхГ) | 120х60х120мм |
| Масса | до 0,5 кг |

Конструкция СКД-02-2 обеспечивает степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-80 IP65.

Контроллер рассчитан на круглосуточную работу.

СКД-02-2 является восстанавливаемым, ремонтируемым.

Средняя наработка на отказ СКД-02-2 не менее 5000 ч.

Время готовности изделия после включения питания не более 30 сек.

# Комплектность

Комплект поставки согласно таблице 1.

Таблица 1.

| № | Обозначение | Наименование | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СЕМД.425723.003 | СКД-02-2 в исполнении IP65 | 1 шт. |  |
| 2 | СЕМД.425723.003 ПС | Паспорт | 1 шт. |  |

# Правила хранения

СКД-02-2 следует хранить в закрытых вентилируемых помещениях при температуре от минус 40 до плюс 50˚С и относительной влажности 90% в упаковке поставщика при отсутствии в окружающей среде пыли, паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

# Подготовка и порядок работы

  - Перед началом монтажа следует внимательно изучить настоящий паспорт и руководство по эксплуатации СКД-02-2 (СЕМД.425723.003 РЭ), а также соответствующие руководства на подключаемые к СКД-02-2 устройства.

  - Для подключения и монтажа СКД-02-2 открыть крышку корпуса путем выкручивания четырех винтов, соединяющих крышку и основание корпуса.

Внимание! Все подключения производить при выключенном питании всех устройств. Не допускается попадание напряжения питания на клеммы информационных линий СКД-02-2.

  - Подключить считыватель к клеммному блоку ХТ2 СКД-02-2 в соответствии с таблицей 1, пунктом 5.7 настоящего паспорта и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ СЧИТЫВАТЕЛЯ ПРОВЕРИТЬ СООТВЕТСТВИЕ ДОПУСТИМЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПИТАНИЯ СЧИТЫВАТЕЛЯ И СКД-02-2.

  - Подключить датчик положения двери к клемме ХТ3:10 (Door) СКД-02-2 в соответствии с таблицей 1 и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

  - Подключить ИУ к клеммному блоку ХТ3 СКД-02-2 в соответствии с таблицей 1, пунктом 2.2 настоящего паспорта и требованиями паспорта (руководства по эксплуатации) соответствующего подключаемого устройства.

  - Подключить источник питания, соблюдая полярность, к клеммному блоку ХТ1 СКД-02-2 в соответствии с таблицей 1 и пунктом 5.7 настоящего паспорта.

  - Сечение проводов информационных линий и источника питания выбирается в зависимости от длины кабельных трасс и числа подключенных к СКД-02-2 устройств, но не более 0,75 мм2.

Внимание! Перед включением питания проверить правильность произведенного монтажа.

  - Включить источник питания. При правильном подключении на плате СКД-02-2 должен мигать индикатор состояния СКД-02-2 – светодиод HL1.

На рис. 2 приведена схема платы СКД-02-2.

ХТ1, ХТ2, ХТ3 – блоки контактов, описание контактов приведено в таблице 1.

HL1 –состояния СКД-02-2. HL2 – световой индикатор включения ИУ, подключенного к контактам типа «открытый коллектор».

Рисунок 2 – Расположение элементов на плате СКД-02-2

Таблица 1 – Назначение клемм на плате СКД-02-2.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Клеммный блок ХТ1: |
| ХТ1:1 (А485), ХТ1:2 (В485), ХТ1:3 (С) | Не используются |
| ХТ1:4 (Общ) | Общий |
| ХТ1:5 (+U) | Плюсовая клемма напряжения питания |
| ХТ1:6 (GND) | Клемма заземления |
| Клеммный блок ХТ2: |
| XT2:1 (+5B) | +5B питания считывателя |
| XT2:2 (Общ) | Общий |
| XT2:3 (D1) | информационный вход Data_1 |
| XT2:4 (D0) | информационный вход Data_0 |
| XT2:5 (LED) | подключение светового индикатора |
| XT2:6 (Beep) | подключение звукового индикатора |
| XT2:7 (Tamp) | подключение датчика отрыва от поверхности |
| XT2:8 (+12B) | +12В питания считывателя |
| Клеммный блок ХT3: |
| XT3:1 (НР), XT3:2 (Я), XT3:3 (НЗ) | Не используются |
| XT3:4 (НР), XT3:5 (Я), XT3:6 (НЗ) | Контакты реле: нормально-разомкнутый, якорь, нормально-замкнутый |

Продолжение таблицы 1.

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| Клеммный блок ХT3: |
| XT3:1 (НР), XT3:2 (Я), XT3:3 (НЗ) | Не используются |
| XT3:7 (+ИУ) | Плюсовая клемма контактов типа «открытый коллектор» |
| XT3:8 (–ИУ) | Минусовая клемма контактов типа «открытый коллектор» |
| XT3:9 (SB) | Кнопка открытия двери |
| XT3:10 (Door) | Датчик положения двери |

После проверки работоспособности следует сделать отметку о вводе в эксплуатацию в разделе 9 «Особые отметки».

# Свидетельство о приемке

изготовлено и поставлено в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП		_________________________		______________________________

- (личная подпись)				    (расшифровка подписи)

_________________________

- (год, месяц, число)

# Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие СКД-02-2 технической документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, в том числе:

- хранение СКД-02-2 должно соответствовать условиям 2 ГОСТ 15150, в помещениях для хранения оборудования не должно быть паров кислот, щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию;

- транспортирование упакованных СКД-02-2 должно производиться в крытых транспортных средствах, при транспортировании СКД-02-2 должен оберегаться от ударов, толчков и воздействия влаги. Условия транспортирования 5 ГОСТ 15150;

ВНИМАНИЕ! после транспортирования СКД-02-2 перед включением должен быть выдержан при температуре 20-25˚С и относительной влажности воздуха 70% в течение не менее 6 ч.

- эксплуатация СКД-02-2 должна осуществляться потребителем в соответствии с настоящим паспортом и руководством по эксплуатации (СЕМД.425723.003 РЭ).

Претензии по качеству не принимаются:

- при отсутствии паспорта;

- при отсутствии пломб предприятия-изготовителя;

- при отсутствии отметок о вводе комплекта в эксплуатацию и о проведении технического обслуживания в разделе 9 «Особые отметки»;

- при механических повреждениях конструкции.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Средний срок службы СКД-02-2 – 7 лет.

# Сведения о рекламациях

## Порядок предъявления рекламации

При отказе СКД-02-2 в работе и обнаружении неисправностей должен быть составлен рекламационный акт о выявленных дефектах и неисправностях.

СКД-02-2 вместе с паспортом и рекламационным актом возвращается предприятию-изготовителю для ремонта или замены по адресу:

440039, г. Пенза, ул. Гагарина 11а, Проектно-производственное предприятие ЗАО «Солид», тел. (841-2)496-474, факс (841-2)496-470.

Примечание – Выход СКД-02-2 из строя в результате несоблюдения правил монтажа, технического обслуживания и эксплуатации не является основанием для рекламации и бесплатного ремонта.

Внимание! при вскрытии пломб предприятия-изготовителя на СКД-02-2 гарантия снимается.

## Предъявление рекламации

Сведения о рекламации заполняются в таблице 3.

Таблица 3.

| Дата составления рекламационного акта, кем составлен | Дата обнаружения неисправности | Причина неисправности по рекламационному акту | Отметка об удовлетворении рекламации (номер и дата акта) | Должность, Ф. И. О., подпись ответственного лица | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Особые отметки

| Лист регистрации изменений |
| --- |
| Изм. | Номера листов (страниц) | Всего листов (страниц) в докум. | № докум. | Входящий № сопроводите-льного докум. и дата | Подп. | Дата |
|  | изме-нен-ных | заме-нен-ных | новых | аннули-рованных |  |  |  |  |  |

# Text boxes

__________________

Заводской номер

Сетевой контроллер доступа

СКД-02-2

СЕМД.425723.003

обозначение

Дата выпуска         «_____»  _______________  20___г.